## Slide 1
HealthKicks Ecosystem
Chaussure Intelligente : Podométrie Haute Précision & Détection de Chute Autonome
🏃 ACTIVITÉ & SPORT
• Podométrie podologique multi-allures (marche, course, escaliers).
• Rappel d'inactivité haptique anti-sédentarité sous la semelle.
• Zéro faux pas : insensibilité aux mouvements parasites des bras.
🛡️ SÉCURITÉ & PROCHES
• Détection de chute autonome à la source (sur la chaussure).
• Garde biomécanique anti-fausses alertes (s'asseoir ≠ tomber).
• Alerte immédiate envoyée à l'entourage et aux aidants.
⚡ EDGE AI & SOBRIÉTÉ
• Intelligence 100% locale sur microcontrôleur ESP32-S3.
• Zéro dépendance réseau pour la sécurité critique.
• Inférence instantanée en quelques microsecondes.
Notes: [00:00 - 01:00]
Bonjour à tous. Je vous présente HealthKicks, une chaussure intelligente d'analyse du mouvement et de sécurité.
Contrairement aux montres connectées qui comptent des faux pas à cause des gestes de bras, la chaussure capture la mécanique réelle de la marche et propose un rappel d'inactivité sous la semelle.
Elle intègre aussi une détection de chute autonome qui alerte instantanément les proches, sans dépendre du cloud pour la décision d'urgence.

## Slide 2
VUE D'ENSEMBLE
Architecture Globale : Du Capteur au Cloud
1. CHAUSSURE
ESP32-S3 & Capteurs
• Centrale IMU 6-axes MPU-6050
• Inférence Edge AI C++ (< 15 µs)
• Vibreur haptique PWM (10 kHz)
• Serveur BLE GATT sécurisé (LESC)
2. MOBILE
Passerelle Flutter / SQLite
• Liaison BLE chiffrée & appairage 60s
• Odométrie différentielle SQLite
• Auth OAuth2 avec PKCE RFC 7636
• Passerelle MQTT WebSockets SigV4
3. CLOUD
FastAPI & AWS IoT
• Broker AWS IoT Core (QoS 1)
• STS Token Broker : clés éphémères (15 min)
• Amazon DynamoDB & PostgreSQL 16
• Pipeline d'entraînement MLOps
4. DASHBOARD
Web Angular 22
• Interface réactive Angular Signals
• Visualisation des pas et alertes
• Mode Studio : capture de datasets
• Réglage distant des seuils
Notes: [01:00 - 02:30]
L'architecture sépare clairement les responsabilités :
1. La chaussure (ESP32-S3) traite le signal et réagit localement.
2. Le smartphone sert de passerelle en BLE chiffré et stocke hors-ligne en SQLite.
3. Le Cloud AWS & FastAPI : le mobile s'authentifie via OAuth2 PKCE. FastAPI joue le rôle de STS Token Broker en générant des clés AWS temporaires de 15 minutes restreintes au topic de la chaussure. La communication temps réel est assurée par MQTT WebSockets signé en SigV4.
4. Le tableau de bord web permet de suivre l'activité et d'enregistrer des sessions Studio.

## Slide 3
SYSTÈME EMBARQUÉ
Cœur IoT : Chaussure Instrumentée & ESP32-S3
ARCHITECTURE MATÉRIELLE
▸ ESP32-S3 (Xtensa 240 MHz)
Dual-core, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM.
▸ IMU 6-axes MPU-6050
I2C Fast-Mode (400 kHz) : accélération et gyro 3D.
▸ Actuateur Haptique
LEDC PWM 10 kHz (MOSFET AO3400 + diode de roue libre).
▸ Interfaces
Bouton d'appairage GPIO 14 & LED de statut d'état.
RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB
▸ Norme ISB (Wu & Cavanagh)
Repère aligné sur l'anatomie du pied humain.
▸ Axe Z (Vertical)
+1.0 g statique au repos sur sol plat.
▸ Axe X (Antéro-postérieur)
Mesure la propulsion et la décélération de la foulée.
▸ Axe Y (Médio-latéral)
Mesure la stabilité latérale et la pronation.
SÉCURITÉ & MAINTENANCE OTA
▸ Chiffrement BLE LESC
Appairage sécurisé avec fenêtre physique de 60s.
▸ Dual-Partition Flash A/B
Mise à jour sans fil avec validation SHA-256 (32 octets).
▸ Rollback Automatique
Probation de 15s : retour instantané à l'ancienne version si l'IMU ne répond pas.
Notes: [02:30 - 05:00]
Sur la chaussure, l'ESP32-S3 communique avec l'IMU en I2C à 400 kHz.
L'alignement suit le standard biomécanique ISB : l'axe Z vertical mesure la gravité (+1g statique), X la propulsion et Y la stabilité. Le vibreur haptique est piloté en PWM à 10 kHz pour des alertes discrètes ou franches.
Comme la semelle est hermétique, les mises à jour se font par BLE OTA. Le binaire est vérifié par SHA-256, et un rollback automatique restaure l'ancien firmware si le capteur ne répond pas dans les 15 secondes.

## Slide 4
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE
Edge Machine Learning : Classification & Sécurité
POURQUOI L'EDGE AI ?
▸ Zéro Latence Critique
Réaction immédiate lors du choc sans délai de transmission réseau.
▸ Autonomie Hors-Réseau
Fonctionne en forêt, en montagne ou si le téléphone est déchargé.
▸ Confidentialité Totale
Les données cinématiques brutes restent sur la chaussure.
16 INDICATEURS CANONIQUES
▸ Invariance en Rotation
Magnitudes euclidiennes ||a|| et ||ω|| insensibles à la pose du pied.
▸ Statistiques de Forme
Min, Max, Moyenne, Écart-type (Std), Pic-à-pic (P2P).
▸ Dispersion & Énergie
Écarts-types axiaux et puissances moyennes de mouvement.
CLASSIFIEUR & GARDES HYBRIDES
▸ ExtraTrees Multiclasse
Forêt d'arbres randomisés : robuste face au surapprentissage.
▸ Détection d'Impact
Déclencheur d'accélération brutale (> 16.2 m/s²).
▸ Garde Post-Chute
Vérification d'assiette et d'immobilité (isUprightFlatFootStillness).
Notes: [05:00 - 08:00]
L'IA embarquée traite le signal à 19 Hz sur une fenêtre glissante de 2 secondes.
Au lieu de traiter les signaux bruts qui dépendent de l'orientation exacte du pied, nous extrayons 16 indicateurs canoniques basés sur les magnitudes euclidiennes (invariantes en rotation) et l'énergie du mouvement.
Le modèle champion est un ExtraTrees multiclasse (forêt d'arbres décisionnels avec seuils randomisés), particulièrement résistant au surapprentissage.
Pour éviter les fausses alertes (ex: s'asseoir vivement dans un fauteuil), nous combinons l'IA avec une garde biomécanique : détection de choc > 16.2 m/s² suivie d'une vérification de l'immobilité anormale au sol.

## Slide 5
CYCLE D'ENTRAÎNEMENT
Boucle MLOps : Du Terrain au Code C Embarqué
1. MODE STUDIO HAUTE FRÉQUENCE
Acquisition brute (54 / 100 Hz) déclenchée depuis l'application. Streaming en burst BLE avec contrôle CRC32 vers DynamoDB pour constituer les jeux de données.
2. STRATIFIED 5-FOLD CROSS VALIDATION
Cache incrémental local pour minimiser les coûts AWS. 5 plis stratifiés garantissant la même proportion de chutes rares. Optimisation sur le Macro F1-score.
3. TRANSPILATION C PURE SANS RUNTIME (m2cgen)
Conversion automatique du modèle scikit-learn en C standard (activity_model_generated.h). Aucun framework lourd (zéro TFLite). Exécution en ~12 µs.
4. QUALITY GATE & CONTRÔLE DU FIRMWARE
Quality Gate bloquant : Macro F1-score ≥ 85% obligatoire. Compilation automatique PlatformIO (pio run) validant les quotas Flash/RAM avant tout déploiement.
Notes: [08:00 - 10:30]
L'entraînement est automatisé par notre script update_edge_model.py :
1. Le mode Studio permet d'enregistrer des sessions réelles à 54 ou 100 Hz, envoyées en BLE burst vers DynamoDB.
2. L'évaluation utilise une validation croisée stratifiée en 5 plis (Stratified 5-Fold) pour répartir équitablement les chutes rares et optimiser le Macro F1-score.
3. Le modèle champion est transpilé en C pur via m2cgen. Il s'exécute en seulement 12 microsecondes sans aucun framework externe.
4. Un Quality Gate bloque la mise à jour si le F1-score est inférieur à 85%, et PlatformIO valide la compilation du firmware.

## Slide 6
GESTION DES DONNÉES
Réseau & Podométrie Différentielle Nette
PODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE (SQLite)
▸ Compteur Matériel Monotone
L'ESP32 incrémente ses pas continuellement sans notion de date ni d'heure.
▸ Calcul du Delta Net
Le mobile compare chaque snapshot reçu : delta = current - previous.
▸ Résilience aux Redémarrages
Si current < previous (reboot chaussure), le delta s'adapte sans perte.
▸ Bascule Propre à Minuit
Le compteur matériel continue mais le delta est isolé pour le nouveau jour.
▸ Ventilation Horaire Réelle
Envoi par tranche horaire réelle (hourly_steps) sans heuristique artificielle.
PASSERELLE TEMPS RÉEL (AWS IoT Core)
▸ WebSockets MQTT Persistant
Session maintenue ouverte en tâche de fond pour une latence minimale.
▸ Authentification SigV4
Signature cryptographique de chaque trame avec clé temporaire STS.
▸ Alerte de Chute (QoS 1)
Publication immédiate avec accusé de réception vers AWS IoT Core.
▸ Supervision de Liaison
Notification de l'état de connexion Bluetooth et réseau.
▸ Commandes Haptiques
Déclenchement distant d'une vibration via topic commands/haptic.
Notes: [10:30 - 12:30]
Pour la podométrie, l'ESP32 possède un compteur monotone physique qui ne connaît pas les jours. Notre application mobile implémente une odométrie différentielle SQLite : elle calcule le delta net de pas, gère les redémarrages de chaussure et ventile les pas heure par heure de manière 100% réelle.
Pour les alertes, le mobile maintient une connexion WebSockets MQTT signée en SigV4 vers AWS IoT Core, ce qui permet d'envoyer l'alerte de chute en quelques dizaines de millisecondes aux proches.

## Slide 7
VALIDATION & CONTRÔLE
Performances Mesurées & Personnalisation
~12 µs
TEMPS D'INFÉRENCE
Évaluation C sur ESP32 (240 MHz)
< 35 ms
RÉACTION HAPTIQUE
Délai impact ➔ vibration locale
> 88%
MACRO F1-SCORE
Séparation des allures motrices
> 94%
SENSIBILITÉ CHUTE
Détection fiable avec gardes
PARAMÉTRAGE SUR L'APPLICATION MOBILE
▸ Seuil d'Impact Ajustable
Sensibilité de décélération réglable selon le profil (seuil élevé pour le trail/running, fin pour seniors).
▸ Rappel d'Inactivité Personnalisable
Intervalle de sédentarité au choix (30, 45, 60 minutes) avec vibrations plantaires.
▸ Gestion des Destinataires
Configuration des contacts prévenus immédiatement en cas d'accident.
RIGUEUR LOGICIELLE & TESTS AUTOMATISÉS
▸ Approche Contract-Driven
Tout échange (BLE, REST, MQTT) est régi par des contrats formels sous contracts/.
▸ 324 Tests Backend FastAPI
Suite complète pytest validant l'authentification, les endpoints et la persistance.
▸ 210 Tests Application Mobile
Tests unitaires et de widgets Flutter validant l'odométrie SQLite et la synchronisation.
▸ Validation Mémoire Firmware
PlatformIO (pio run) valide 100% des limites de Flash et de RAM statique.
Notes: [12:30 - 14:00]
Côté résultats : l'inférence C prend moins de 15 microsecondes avec 0 Ko d'allocation dynamique.
Le modèle atteint un Macro F1-score > 88% et plus de 94% de sensibilité sur les chutes.
Sur l'application mobile, l'utilisateur peut personnaliser la sensibilité du seuil d'impact ainsi que l'intervalle de rappel d'inactivité.
Le projet est fiabilisé par plus de 530 tests automatisés au vert sur le mobile et le backend.

## Slide 8
SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR
L'Alliance de l'Intelligence Artificielle et de la Sobriété IoT
CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ
✔ TinyML Frugal & Performant
Un microcontrôleur low-cost peut classifier la démarche humaine en temps réel sans runtime IA lourd.
✔ Chaîne IoT Sécurisée
Chiffrement BLE LESC, mise à jour OTA avec rollback, auth OAuth2 PKCE et jetons temporaires AWS STS.
✔ Podométrie Nette & Vérifiable
Élimination des faux pas et restitution fidèle heure par heure pour l'utilisateur.
✔ Sérénité pour les Proches
Alerte rapide et fiable lors d'un accident sans fausses alarmes répétitives.
FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE
➔ Capteurs Piézorésistifs (FSR)
Mesure de la répartition des pressions plantaires talon / plante.
➔ Adaptation Continue On-Device
Ajustement fin des seuils à la foulée propre à chaque personne.
➔ Connectivité Cellulaire NB-IoT
Option d'autonomie totale en extérieur sans smartphone à proximité.
➔ Intégration en Semelle Amovible
Format glissable dans n'importe quelle chaussure de sport ou de ville.
Notes: [14:00 - 15:00]
En conclusion, HealthKicks prouve qu'on peut concilier l'Intelligence Artificielle et la frugalité IoT dans un objet du quotidien.
Nous qualifions le mouvement à la source pour encourager le sport, prévenir la sédentarité et alerter l'entourage en cas d'accident.
Je vous remercie pour votre attention et je réponds avec grand plaisir à vos questions.